## Slide 1: MAC Layer for Wireless Sensor Network
Protocols for connected objects - 2021

## Slide 2: Contents
Introduction
MAC Layer : generalities
MAC Layers for Wireless Network Sensor
Conclusion

## Slide 3: Introduction
With the emergence of wireless sensor network, new MAC protocols have been implemented.
The objective here is to present many available MAC Layer implemented in WSN and also their characteristics.
Source: https://www.researchgate.net/figure/Wireless-sensor-network-applications_fig1_51873083

## Slide 4: MAC Layer : generalities
The Medium Access Control layer (MAC) is the interface between the physical and the network layer.
function  to allow multiple nodes to transmit on the same communication medium
MAC Layer protocols for WSNs must be energy efficient to maximize lifetime.
Source: https://community.cisco.com/t5/security-documents/layer-2-vs-layer-3-addressing/ta-p/3123440
Notes: Les protocoles de la couche MAC pour les WSN doivent être efficaces sur le plan énergétique pour maximiser la durée de vie.

## Slide 5: MAC Layers for Wireless Sensor Network
Nowadays, several MAC protocols are implemented and used in different use case. We classified these MAC protocol into 3 categories:
Contention based protocols (CSMA)
Contention based protocols with scheduling mechanisms (TDMA)
Hybrid Protocols (TDMA + CSMA)
https://link.springer.com/article/10.1007/s41870-018-0152-x/figures/1
Notes: 1  Méthode d'accès multiple  chaque utilisateur vérifie que le canal est libre avant de commencer une émission, puis écoute pendant l'émission pour détecter une éventuelle collision
2  TDMA  une technique de contrôle d'accès au support permettant de transmettre plusieurs flux de trafic sur un seul canal ou une seule bande de fréquence

## Slide 6: MAC Layers for Wireless Sensor Network
General presentations of classic MAC protocols
Figure 1: FDMA Principle
FDMA  dividing one channel or bandwidth into multiple individual bands, each for use by a single user (Figure 1).
Example : fiber optic communications systems, cable television, satellite transmission…
Notes: méthode d'accès au canal
ce n'est pas la meilleure solution car la scalabilité est limitée du fait que chaque utilisateur a droit à un certain canal alors que le WSN peut supporter près de 1000 nœuds.
Elle n'est pas adaptée aux WSN car l'implémentation des protocoles est très coûteuse. Le nœud émetteur-récepteur doit être capable de recevoir sur des fréquences directes.

## Slide 7: MAC Layers for Wireless Sensor Network
General presentations of classic MAC protocols
Figure 2: TDMA – Time Division Multiple Access
TDMA  divides a single channel or band into time slots.
 slots are allocated in the beginning and can sometimes be reallocated.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Time-division_multiple_access#/media/File:Tdma-frame-structure.png
Notes: Chaque slot est utilisée pour transmettre un octet ou un autre segment numérique de chaque signal en format de données séquentielles en série.
Il n'est pas approprié pour les WSN car les nœuds doivent être synchronisés dans le temps pour ne pas interférer entre eux , sinon une collision serait possible.

## Slide 8: MAC Layers for Wireless Sensor Network
General presentations of classic MAC protocols
Figure 3: CDMA Principle
CDMA consists in "spreading the spectrum" by means of a code allocated to each communication.
The receiver uses this same code to demodulate the signal it receives and extract the useful information.
a hindrance for WSNs
 every transceiver requires complex electronics  difficult to implement it on WSNs.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Generation_of_CDMA.svg
Notes: Pour ne pas avoir d’interférence, CDMA va utiliser l’étalement de spectre : chaque utilisateur aura un code unique qui lui permettra de communiquer
Pas adapté car les appareils disponibles sont limités en termes de puissance de calcul.
Chaque émetteur-récepteur nécessite une électronique complexe afin de générer le signal à l'émission et de le corréler avec le code spécifique à la réception, c'est pourquoi il est difficile de l'implémenter dans les WSN.

## Slide 9: MAC Layers for Wireless Sensor Network
General presentations of classic MAC protocols
Figure 4: CSMA/CA Principle
CSMA is a MAC protocol that senses the state of the shared channel to prevent or recover data packets from a collision.
In CSMA CA, whenever a station sends a data frame to a channel, it checks whether it is in use.
If the shared channel is busy, the station waits until the channel enters idle mode.
Here is the sequence diagram that shows how a device accesses the communication channel.
Notes: Le CSMA  qui détecte l'état du canal partagé pour empêcher ou récupérer les paquets de données d'une collision.
En CSMA CA, chaque fois qu'une station envoie une trame de données à un canal, elle vérifie si celui-ci est utilisé.
Si le canal partagé est occupé, la station attend que le canal passe en mode inactif.
On peut donc dire qu'il réduit les risques de collisions et fait un meilleur usage du support pour envoyer les paquets de données plus efficacement.

## Slide 10: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Contention-based protocol
Figure 5: Basic mechanism of S-MAC
Basic approach of contention-based MAC protocols are Carrier Sense Multiple Access (CSMA) and Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA).
 Sensor-MAC (S-MAC) - Synchronous Contention Based
Nodes periodically sleep
such as SYNC, RTS, and CTS like CSMA/CA.
the latency is very lower
So, it is not adapted for time-critical applications.
Source: https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/73cc654ecc9b680400e2be770f1bbfbce1ba8f4f/3-Figure1-1.png
Notes: mécanisme de sommeil coordonné.
Les nœuds dorment périodiquement et échangent l'efficacité énergétique contre un débit plus faible et une latence plus élevée.
Pour réduire la consommation d'énergie liée à l'écoute d'un canal inactif, les nœuds se mettent périodiquement en veille.
Grâce à cette réduction d'énergie, la latence est très faible.
Il n'est donc pas adapté aux applications à délai critique.

## Slide 11: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Contention-based protocol
Figure 6: Basic mechanism of T-MAC
T-MAC is a protocol derived from the S-MAC protocol.
to reduce idle listening by transmitting all messages in bursts of variable length and sleeping between bursts.
T-MAC saves energy compared to S-MAC.
The “early sleeping problem” limits the maximum throughput.
 more latency and data loss
Figure 7: Comparative energy used between CSMA, S-MAC and T-MAC protocols
Source: https://www.researchgate.net/profile/Simarpreet-Kaur-3/publication/221912635/figure/fig1/AS:647148131586050@1531303546412/The-S-MAC-and-T-MAC-Protocols-IEEE-80211-DCF-Distributed-Coordination-Function-is-a.png
Source: https://cpham.perso.univ-pau.fr/ENSEIGNEMENT/PAU-UPPA/INGRES-M1/07-wsn-mac.pdf
Notes: L'objectif est de réduire l'écoute inactive en transmettant tous les messages en rafales de longueur variable et en dormant entre les rafales.
Pour maintenir un temps actif optimal sous une charge variable, nous déterminons dynamiquement sa durée. T-MAC termine le temps actif d'une manière intuitive
T-MAC économise de l'énergie par rapport à S-MAC.
Il y a plus de chances d'avoir plus de latence et de perte de données après une rafale soudaine de longs messages.

## Slide 12: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Contention-based protocol
Figure 8: Basic mechanism of DS-MAC
every node calculates the average value.
If this value is too high, a node will decide to shorten the sleep time and announce this in the SYNC period.
 decrease the latency for delay-sensitive applications.
A-MAC is similar with S-MAC
It introduces an adaptive duty cycle depending on ratio of the remaining energy
The more energy a node has, the more frequently the node will wake up and hence fasten relaying data.
Source: https://www.researchgate.net/profile/Moshaddique-Al-Ameen-2/publication/220505150/figure/fig6/AS:323442248306688@1454126049667/Dynamic-duty-cycling-in-DSMAC.png
Notes: DS-MAC
chaque nœud calcule la valeur moyenne.
Si cette valeur est trop élevée, un nœud décide de raccourcir le temps de sommeil et l'annonce dans la période SYNC.
réduire la latence pour les applications sensibles aux délais.
A-MAC  Il introduit un cycle d'utilisation adaptatif en fonction du rapport entre l'énergie restante et l'énergie consommée.
Plus, un nœud a de l'énergie, plus il se réveillera fréquemment et accélérera donc le relais des données.

## Slide 13: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Contention-based protocol
It is using also the CSMA/CA protocol.
Figure 9: Berkeley MAC (B-MAC) – Asynchronous Contention Based
Goal  to reduce duty cycle and minimize idle listening.
B-MAC is designed for low traffic, low power communication, and is one of the most widely used protocols.
• Send request to send a packet
Source: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Calle-7/publication/258145390/figure/fig1/AS:302082750992420@1449033548988/B-MAC-communication-example-All-nodes-are-within-range-of-each-other.png
Notes: L’appareil détermine si le support est libre.
Si le médium est libre  il envoie un paquet de préambule et empêche les autres nœuds d’émettre
L'objectif est de réduire le cycle de fonctionnement et de minimiser l'écoute au ralenti.
B-MAC est conçu pour les communications à faible trafic et à faible consommation d'énergie, et est l'un des protocoles les plus largement utilisés.

## Slide 14: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Scheduled-based protocols
L-MAC is a MAC protocol designed for WSN and a typical TDMA protocols
It is an energy-efficient medium access protocol designed for wireless sensor networks.
The mechanism is simple:
Aim  to minimize the number of transceiver switches
 to make the sleep interval for sensor nodes adaptive to the amount of data traffic and to limit the complexity of implementation
Each node has a given time slot to send a header to indicate to other nodes that it wants to send a packet
When all nodes receive this header, they switch off their radio if they are receiving the data
Finally, the node can send his data over the medium
Notes: Chaque nœud dispose d’un slot donné pour envoyer un en-tête afin d'indiquer aux autres nœuds qu'il souhaite envoyer un paquet.
Lorsque tous les nœuds reçoivent cet en-tête, ils éteignent leur radio s'ils reçoivent les données.
Enfin, le nœud peut envoyer ses données sur le support.

## Slide 15: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Scheduled-based protocols
TRAMA is a MAC protocol based on TDMA mechanism
It is an energy-efficient medium access protocol designed for wireless sensor networks.
TRAMA applies a traffic adaptive distribution election scheme that selects the receivers based on the schedules announced by transmitters.
Nodes using TRAMA, exchange their two-hop information and the transmission schedules fixing which nodes are the intended receivers of their traffic in chronological order.
Figure 10 : TRAMA
Source: https://www.researchgate.net/profile/Ridha-Azizi/publication/280027123/figure/fig8/AS:667839576961027@1536236771175/Organisation-of-time-slots-in-the-TRAMA-protocol-15-Prio-u-t-MD5-u-t.png
Notes: TRAMA applique un système d'élection de distribution adaptatif au trafic qui sélectionne les récepteurs en fonction des horaires annoncés par les émetteurs.
Les nœuds utilisant TRAMA échangent leurs informations à deux sauts et les programmes de transmission fixant les nœuds qui sont les récepteurs prévus de leur trafic dans l'ordre chronologique.

## Slide 16: MAC Layers for Wireless Sensor Network
MAC Protocols designed for WSNs
Hybrid protocols
Zebra Media Access Control (Z-MAC)  it is based on a combination of CSMA and TDMA
Z-MAC
Allocate time slot to nodes as in TDMA
Node can also emit  it is not their time slot
Robust to synchronization errors, slot assignment failures
Owners of the current time slot always have priority in accessing the channel over non-owners.
Therefore, under low contention where not all owners have data to send, non-owners can “steal” time slots from owners.
This has the effect of switching between CSMA and TDMA depending on contention.
Notes: il s'agit d'allouer un slot aux nœuds comme dans le TDMA.
les nœuds peuvent également émettre lorsque ce n'est pas leur slot si le propriétaire de ce slot n'émet pas.
Robuste face aux erreurs de synchronisation, aux défaillances d'assignation de slot, conditions de canal variant dans le temps

## Slide 17: Comparative of existing MAC layers deployed for WSN

## Slide 18: Conclusion
A lot of MAC protocols for WSN
There is a MAC protocol for each use case and requirements of a system
Thanks, you !